## Slide 1: 腳底壓力辨識系統
40847016S 謝尚恆
指導教授：林均翰教授

## Slide 2: 專題目標
利用感測器測得腳底壓力的相關資訊
搭配機器學習，找出準確度高，學習速度也快的演算法。
建構出快速又準確的系統模組

## Slide 3: 上學期
比較各種分類演算法的「辨識準確度」和「訓練時間」
並沒有使用不同的特徵提取

## Slide 4: 實驗
  使用Random forest、gradient boosting這兩個訓練時間短、辨識準確度也高的演算法
  針對不同的特徵進行辨識度與訓練時間之比較
  資料為15個人分別用左右腳各走過20次感測器
  共15*2*20=600筆
  取前16次當作訓練集、剩下的4次當作測試集

## Slide 5: 40個感測器的分佈
長邊為column
共4個
寬邊為row
共10個

## Slide 6: 特徵提取
  最大壓力值
    對每次感應的40個感測器取出最大的壓力值
  壓力平均值
    對每次感應的40個感測器的壓力值取平均
  長寬
  重心

## Slide 7: 最大壓力&平均壓力

## Slide 8: 最大壓力&平均壓力
只取最大壓力值、平均壓力，其訓練出來的模型，辨識的結果和亂猜差不多。
若為原始資料，以及原始資料搭配最大壓力值、平均壓力，辨識的表現都差不多，也都相當不錯。

## Slide 9: 最大壓力&平均壓力

## Slide 10: 最大壓力&平均壓力
特徵的數量對於Rf的訓練時間影響較小，「40個特徵的原始資料」也只是「只有1個特徵的最大壓力值、壓力平均值」的大概1.5倍。
對於GB則有很明顯的影響，相差來到6倍。
因為Rf演算法是將訓練資料分給許多棵決策樹，測試的時候以投票表決，並採多數決來決定某筆資料是哪個人的腳底壓力測資，所以訓練時間主要是受決策樹的數量影響。
而GB是對同樣的資料反覆學習，並修正錯誤，所以特徵數對於訓練時間的影響很大。

## Slide 11: 長寬

## Slide 12: 重心
將40個感測器看成是一個座標系統，最左上角的感測器為(1,1) ，最右下角的感測器為(4,10)。
然後根據壓力求出重心的座標，並以此當作是一個特徵。

## Slide 13: 重心&長寬
當資訊最豐富的時候，準確度反而下降。

## Slide 14: 重心&長寬

## Slide 15: 辨識表現較好的六個特徵提取

## Slide 16: 謝謝大家